Anleitung zu Ausmessen von Auslegern

Seite 1/3

1. Legen Sie eine Wasserwaage in Höhe der Spanten über das Boot und legen Sie es in Waage.

2. Messen Sie mit dem Zollstock von der Wasserwaage zum tiefsten Punkt des Rollsitzes.

3. Messen Sie die ½  Breite zwischen den Spanten.

Hauptspant

Nebenspant

Verein:	  __________________

Bootsname:     ____________________

Ausleger	Skull:

Riemen:

Höhe über Sitz:    	___________cm

Standard 16 cm

Weite: 		___________cm

Standard: 160 cm

Sitz 1 (im Bug)        	h1	______  mm

Sitz 2			h2	______  mm

Sitz 3			h3	______  mm

Sitz 4			h4	______  mm

Sitz 1 (im Bug)        	½ Br.	______  mm

Nebenspant 		½ Br.	______  mm

Sitz 2			½ Br.	______  mm

Nebenspant 		½ Br.	______  mm

Sitz 3			½ Br.	______  mm

Nebenspant 		½ Br.	______  mm

Sitz 4			½ Br.	______  mm

Nebenspant 		½ Br.	______  mm

A

Anleitung zu Ausmessen von Auslegern

Seite 2/3

4. Legen Sie einen Zollstock von Mitte Bolzen Hauptspant bis Mitte Bolzen Nebenspant

5. Messen Sie mit dem Zollstock von der Wasserwaage zur Mitte des oberen Bolzen

Backbord	Steuerbord

L1 (Hauptspant   	_____  mm	_____  mm

zum  Nebenspant)

L2 (Nebenspant	_____  mm	_____  mm

zum Hauptspant)

L 3 (Hauptspant)	_____  mm  	_____  mm

zum Nebenspant

L4 (Nebenspant	_____  mm	_____  mm

zum Hauptspant)

L 5 (Hauptspant)	_____  mm	_____  mm

zum Nebenspant

L6 (Nebenspant	_____  mm	_____  mm

zum Hauptspant)

L7 (Hauptspant   	_____  mm	_____  mm

zum  Nebenspant)

Sitz 1 (im Bug)       	_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 2		_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 3		_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 4		_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Abstand zwischen den Bolzen

Sitz 1 (im Bug)       _____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 2		_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 3		_____  mm	_____  mm

Nebenspant	_____  mm	_____  mm

Sitz 4		_____  mm	_____  mm

NebNebenspant	_____  mm	_____  mm

Anleitung zu Ausmessen von Auslegern

Seite 3/3

6. Legen Sie einen Winkelmesser an das Setzbord in Höhe der Auslegerbleche an und tragen Sie den Winkel ein. Der Winkelmesser wird so angelegt, dass die 90 Grad nach oben zeigen

Backbord	Steuerbord

Platz 1 (Bug) 	___  o		___o

Nebenspant 		___  o		___o

Platz 2		___  o		___o

Nebenspant		___  o		___o

Platz 3		___  o		___o

Nebenspant		___  o		___o

Platz 4		___  o		___o

Nebenspant 		___  o		___o